Администрация городского поселения «Шерловогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2014 года                                                                                № 371

поселок городского типа Шерловая Гора

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии  со статьями 41-43, 45-46 Градостроительного кодекса с ч.6 ст.43, ст. 22 Закона Забайкальского края от 29.12.2008 № 113-ЗЗК «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае», ст.34 Устава  городского    поселения      «Шерловогорское», в целях обеспечения устойчивого развития территории городского поселения «Шерловогорское», выделения элементов планировочной структуры,  установления границ незастроенных земельных участков  администрация городского поселения «Шерловогорское»  п о с т а н о в л я е т:

1. Разработать проект планировки территории с проектом межевания в его составе для проектирования микрорайона № 4 в пгт. Шерловая Гора (согласно схеме – приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить техническое задание на работы по разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе микрорайона № 4 в пгт. Шерловая Гора (приложение 2 к настоящему постановлению).

3. Администрации городского поселения «Шерловогорское»:

3.1. посредством заключения муниципального контракта с исполнителем, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечить разработку документации по планировке территории на основании генерального плана городского поселения «Шерловогорское», Правил землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское»;

3.2. представить разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по планировке территории на утверждение руководителю администрации городского поселения «Шерловогорское».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. руководителя администрации городского                                                                     поселения «Шерловогорское»                                                 И.Ф. Белокопытов

Хохлов Евгений Владимирович

8 30233 34447

Приложение 1 к постановлению администрации

городского поселения «Шерловогорское»

от 21 ноября 2014 года № 371

Схема границ проектируемого микрорайона № 4 в пгт. Шерловая Гора

Площадь проектирования: 12 га.

Начальник отдела градостроительства

и земельных отношений                                       ____________ А.И. Толпыгина

Приложение 2 к постановлению администрации

городского поселения «Шерловогорское»

от 21 ноября 2014 года № 371

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

о подготовке документации по планировке территории:

проекта планировки с проектом межевания в его составе проектируемого микрорайона № 4 в пгт. Шерловая Гора

1. Общие данные.

1.1. Вид документации по планировке территории: Проект планировки территории с проектом межевания в его составе.

1.2. Место расположения: Территория в границах: ул. 50 лет Октября– микрорайона 3 – пустыря – ул. 50 лет Октября в жилой застройке Шерловая-1.

1.3.Заказчик: Администрация городского поселения «Шерловогорское».

1.4.Разработчик (исполнитель) документации по планировке территории: Разработчик (исполнитель) документации определяется путем проведения открытого конкурса.

2. Положение рассматриваемой территории:

Проектируемая территория расположена в южной части участка жилой застройки Шерловая-1 городского поселения «Шерловогорское». Площадь участка в границах проектирования составляет 12 га. Территория свободна от застройки.

Городское поселение «Шерловогорское» расположено в западной части муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края Российской Федерации. Городское поселение граничит с южной и юго-восточной стороны с МО «Приозерное», МО «Хада-Булакское», МО «Борзинское»; с северной и северо-западной – с Оловяннинским муниципальным районом.

3. Градостроительные, архитектурно-планировочные требования и мероприятия.

3.1. Разработать проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах территории, указанной в п. 1.2 настоящего задания (согласно прилагаемой схеме границ проектируемого микрорайона № 4 в пгт. Шерловая Гора), руководствуясь при проектировании требованиями законодательных актов и рекомендациями нормативных документов: действующего Градостроительного кодекса РФ, Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения администрации городского поселения «Шерловогорское», утверждённого решением городского Совета городского поселения «Шерловогорское» от 18.05.2012 № 44, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а также с учётом данного задания.

3.2. Разработку документации выполнять на основе материалов:

- Генерального плана городского поселения «Шерловогорское», утвержденного решением Совета городского поселения «Шерловогорское» № 182 от 15 февраля 2011 года (в редакции последних изменений от 31.10.2014  № 174);

- Правил землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское», утвержденного решением Совета городского поселения «Шерловогорское» № 183 от 15 февраля 2011 года (в редакции последних изменений от 05.06.2012 № 52).

3.3. Проектирование выполнить на основе комплексной оценки территории, анализа ее современного состояния. Осуществить сбор исходных данных, технических условий на проектирование. При проектировании определить зоны ограничения градостроительного планирования, санитарно-защитные и охранные зоны существующих и перспективных инженерных объектов, магистральных инженерных сетей и сооружений, транспортных магистралей.

3.4. Планировочное решение проектируемой территории принимать с учётом оформленных в установленном порядке земельных участков под существующими и перспективными объектами, расположенными на рассматриваемой территории и смежных территориях.

3.5. Проектом предусмотреть размещение участков для индивидуальной жилой застройки домов в 1-2 этажа с размещением объекта бытового обслуживания населения,  торгового объекта.

4. Мероприятия по инженерному обеспечению и инженерной подготовке территории.

### 4.1. Для разработки схем инженерного обеспечения проектируемой территории получить технические условия (задания, заключения) в организациях и службах поселка Шерловая Гора, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, наружного освещения).

4.2. При разработке схем инженерного обеспечения для территории проектирования необходимо учесть существующее положение и перспективное развитие инженерной инфраструктуры пгт. Шерловая Гора.

4.3. При разработке схем развития инженерных коммуникаций и размещения сооружений инженерной инфраструктуры необходимо:

- выполнять требования   СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- соблюдать охранные, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений;

- соблюдать и выполнять мероприятия по охране окружающей среды и санитарному благополучию населения;

- размещение магистральных, внутриквартальных и уличных сетей предусматривать вдоль улиц (проездов).

5. Основные требования к составу, содержанию и форме документации по планировке территории.

5.1. Проект планировки территории выполнить в составе: основная часть, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

5.2. Основная часть проекта, включает в себя графические материалы и положения о размещении объектов капитального строительства местного значения городского поселения «Шерловогорское», о характеристиках планируемого развития территорий, на которых расположены эти объекты, и характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания, улично-дорожной сети и систем инженерного обслуживания территории размещения объектов.

5.3. Материалы по обоснованию проекта планировки, включают графические материалы и пояснительную записку.

5.3.1. В графических материалах основной части проекта планировки территории отображаются:

1) красные линии;

2) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

3) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

4) границы зон планируемого размещения объектов местного значения.

5.3.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории  содержат:

-	схему расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000;

-	схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:2000;

-	схему организации улично-дорожной сети, схему размещения парковочных мест и схему движения транспорта на соответствующей территории, М 1:2000;

-	схему границ территорий объектов культурного наследия, М 1:2000;

-	схему границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000;

-	схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000;

-	разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000;

-	схемы размещения существующих и перспективных инженерных коммуникаций и сооружений инженерной инфраструктуры в М 1:2000.

5.4. В основной (утверждаемой) части проекта планировки территории в графической части разработать:

-	чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000 с отображением:

а) красных линий;

б) линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

5.5. Текстовая часть основной (утверждаемой) части проекта должна включать положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

# 5.6. В пояснительной записке материалов по обоснованию проекта планировки дать описание и обоснование положений, касающихся:

# -	определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

# -	защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

# -	технико-экономических показателей, включающих объемы и ориентировочные капиталовложения, в соответствии с Приказом от 24.05.2012 № 213 Министерства регионального развития РФ:

# •	по проектированию и строительству (реконструкции, капитальному ремонту) инженерной инфраструктуры;

# •	 по проектированию и строительству магистральных сетей и сооружений (в том числе за границами проекта планировки);

# •	 по проектированию и строительству улично-дорожной сети;

# •	по инженерной подготовке территории;

# -	иных вопросов планировки территории (в том числе, поперечные профили улиц, проездов с указанием существующих и перспективных сетей инженерно-технического обеспечения).

# 5.7. Проект межевания выполнить на основе разработанного проекта планировки проектируемой территории. В состав проекта межевания включить чертежи межевания территории, где отражены:

# -	красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

# -	линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

# -	границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

# -	границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

# -	границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (при наличии таких объектов);

# -	границы территорий объектов культурного наследия;

# -	границы зон с особыми условиями использования территорий;

# -	границы зон действия публичных сервитутов.

# 5.8. Для объектов инженерной инфраструктуры представить сведения по размерам земельных участков под сооружения инженерной инфраструктуры с указанием зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон от объектов инженерной инфраструктуры.

# 6. Согласование и утверждение документации.

6.1. Документация подлежит рассмотрению и согласованию в установленном законом порядке, в соответствии с данным заданием, в том числе, с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на соответствие документации предоставленным техническим условиям (заданиям).

6.2. Разработанный проект планировки с проектом межевания в его составе разработчик представляет в администрацию городского поселения «Шерловогорское»  для рассмотрения и подготовки заключения по проекту.

6.3. Разработанный проект планировки территории с проектом межевания в его составе, получивший положительное заключение по результатам рассмотрения, до его утверждения, подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. В случае необходимости, в соответствии с материалами публичных слушаний (протокол, заключение по результатам публичных слушаний) исполнитель работ осуществляет доработку проекта.

7. Иные требования и условия.

# 7.1. Все графические материалы должны быть выполнены в виде растровой графики в формате tiff или jpeg и векторной графики в формате mif/mid.

# 7.2. Вся координатная информация должна быть представлена в системе координат МСК-75.

7.3. Два экземпляра документации на бумажном носителе (оригинал и цветная копия оригинала) и экземпляр в электронном виде подлежат передаче в администрацию городского поселения «Шерловогорское».